УТВЕРЖДАЮ: Директор _________________ ФИО _____________________201 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАСТЕНТОВКЕ И ЗАТЕНТОВКЕ

Инструкция по охране труда при растентовке и затентовке подготовлена на основе типовой инструкции №1 по охране труда для водителей автомобилей ТОИ Р-200-01-95, а также с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1985, "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", утвержденных приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г., зарегистрированных Минюстом России 18.12.95 N 997.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе по растентовке и затентовке допускаются водители не моложе 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование и обучение.

1.2. К самостоятельной работе допускаются работники,  прошедшие стажировку и обучение безопасным методам и приемам работы. Полученные знания охраны труда должны быть подтверждены удостоверением и записью в журнале установленной формы.

1.3. При работах по растентовке и затентовке работники обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

техногенные - механические повреждения подвижными частями каркаса тента;

опасность падения с высоты через борт транспортного средства.

1.4. Работник несет ответственность за нарушение указаний, изложенных в настоящей Инструкции.

1.5. Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.6. Работнику производящему растентовку или затентовку транспортного средства выдаются средства защиты рук: рукавицы или перчатки.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1. До начала работы необходимо:

- одеть спецодежду, одежда должна быть целой, застегнутой на все пуговицы;

- убедиться в неподвижности транспортного средства: стояночный тормоз должен быть включен, противооткатные упоры должны быть установлены под колесами;

- ознакомиться с инструкцией завода изготовителя по растентовке и затентовке транспортного средства;

- использовать средства защиты рук: рукавицы или перчатки;

- убедиться в исправности приспособлений, подвижных механизмов, ограждений, блокировочных и других устройств;

- порядок проверки: направляющие рейлинги и ролики подвижных механизмов должны быть свободны от любых других объектов.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работы по растентовке или затентовки транспортного средства, выполняемые на улице, необходимо осуществлять при скорости ветра не больше 7 метров в секунду, в светлое время суток.

3.2.Для безопасного проведения работ требуется в строгом соответствии выполнять указания инструкции по эксплуатации завода изготовителя.

3.3. Во время работы необходимо:

- убедиться в отсутствии посторонних людей в зоне проведения работ и на расстоянии 4-х метров от транспортного средства;

- расшнуровать тент и удалить шнур опломбировки;

- освободить края тента, они должны свободно свисать;

- разблокировать блокировочные устройства каркаса поддерживающего тент;

- переместить каркас тента в направлении вперед по ходу движения при растентовке и назад по ходу движения при затентовке, перемещать каркас тента до тех пор, пока не сработают автоматические блокировочные условия открытого положения при растентовке и закрытого положения при затентовке и при движении каркаса необходимо держаться за предусмотренные заводом изготовителем устройства, предназначенные для его перемещения.

- запереть не автоматические блокировочные устройства;

- увязать концы тента для обеспечения их неподвижности;

- для предотвращения аварийных ситуаций каркас тента необходимо перемещать постепенно, без рывков и воздействовать на все устройства предусмотренные для движения каркаса тента с равномерным усилием. Следить за тем чтобы складки тента ложились равномерно;

3.4. Работнику запрещено использовать какие либо иные предметы, не предусмотренные инструкцией завода изготовителя, для перемещения каркаса тента или держаться за каркас тента при его перемещении.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. К аварийным ситуациям относится: заклинивание каркаса тента в процессе его перемещения в результате попадания посторонних предметов между направляющими и роликами опоры каркаса тента, замятие тента, разрыв тента.

4.1.1. При возникновении аварий и аварийных ситуаций приостановить работы по растентовке или затентовке, сообщить о проблеме начальнику работ.

4.2. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании осуществлять согласно правилам оказания первой помощи, о всех нештатных ситуациях незамедлительно докладывать руководителю организации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.По окончании работы необходимо:

- проверить все блокировочные устройства, обеспечивающие неподвижность каркаса тента в крайнем положении;

- проверить состояние полотна тента, ремней, направляющих;

- при необходимости смазать литолом направляющие и ролики опор каркаса тента;

- известить руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Исполнитель: