|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________________ ФИО |
| --- | --- |
|  | « » 201 года |

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

г. Новосибирск

2015 год

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - К работе допускаются лица не моложе  18 лет, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, имеющие 1 группу по электробезопасности.

  - Каждый сотрудник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения средств пожаротушения, способствовать предотвращению пожаров и взрывов.

  - Каждый сотрудник несет ответственность за нарушение требований инструкции. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2.	Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.	Перед включением холодильника в электросеть необходимо проверить соответствие номинальных напряжений сети и холодильника.

2.2.	При несоответствии следует установить автотрансформатор, подключив его к холодильнику и только после этого вставить штепсельную вилку в розетку электросети.

- Требования охраны труда во время работы

3.1.	Включать холодильник нужно сухими руками, следить, не оголены ли провода, проверить исправность штепсельной вилки.

Запрещается:

- пользоваться разбитыми, шатающимися розетками, неисправными штепсельными вилками.

- устранять неисправности самостоятельно, для этой цели необходимо вызвать мастера.

- одновременно прикасаться к холодильнику и близко находящимся заземленным устройствам (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные краны),

- помещать в холодильную камеру кислоты и легко испаряющиеся огнеопасные жидкости.

3.2.	Необходимо отключить холодильник от сети, вынув штепсельную вилку из розетки в случаях:

- уборки холодильника снаружи и внутри;

- замены электрической лампочки;

- мытья полов под холодильником и вблизи него;

- при перемещении холодильника в другое место,

3.3.	При появлении признаков утечки тока (легкого пощипывания) холодильник необходимо отключить от сети и вызвать механика.

3.6.	В случае полного оттаивания испарителя при работе на режимах «НОРМ» и «ХОЛОД» следует немедленно выключить холодильник и вызвать механика.

- Требования охраны труда в аварийной ситуации.

  - В случае выявления недостатков эксплуатации или неисправности холодильника перед работой и в процессе работы сотрудник немедленно должен известить об этом руководителя структурного подразделения и в соответствии с указаниями принять меры по ликвидации недостатков.

  - При аварии персонал обязан:

- отключить оборудование от электросети;

- при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания отключить главный сетевой рубильник в помещении;

- поставить в известность  руководителя структурного подразделения.

  - При возникновении пожара  вызвать пожарную охрану, до ее прибытия принять меры к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

  - При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом руководителю структурного подразделения.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Персонал  обязан привести в порядок рабочее место

### РАЗРАБОТАНО